- LICITACION ABREVIADA  15/17

- ADQUISICION DE SISTEMA DE DOSIFICACION POR MASA

- (BALANZA) Y CONTROL DIGITAL DE AGUA

- DIRECCION GENERAL DE OBRAS

SECCIÓN I: GENERALIDADES

- Objeto de la licitación

El objeto del presente llamado es:

  - La adquisición de sistema computadorizado de pesaje y un surtidor de agua digital.

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas seleccionando la oferta que resulte más conveniente para los intereses de la Administración. La adquisición tendrá como destino la Intendencia Departamental de Rivera.

  - La contratación eventual del Servicio de Mantenimiento Preventivo, según lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las adquisiciones que se realicen, la Intendencia Departamental de Rivera podrá adherirse ahora o en el futuro al presente procedimiento, adquiriendo las cantidades de equipos que estime oportunos a los precios fijos ofertados, con la financiación que oportunamente convengan las partes, conforme lo habilita el TOCAF.

2. 	PROPUESTAS

Cada proponente deberá presentar propuestas por el equipo completo y por el total de las unidades a adquirir. Cotizará eventualmente el Servicio de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a la cláusula 10.

Asimismo, será imprescindible que el oferente haya inspeccionado los equipos existentes en Cantera a los efectos de que lo cotizado sea compatible con los mismos. Deberá adjuntar constancia de visita. A estos efectos deberán coordinar dicha visita con la División Cantera (tel. 462 31900 int. 174, Ing. Gonzalo Da Costa o Martín Conde), donde se cuenta con parte de la infraestructura (Tolva metálica).

3. 	CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN POSEER LOS EQUIPOS QUE SE LICITAN

3.1. Serán totalmente nuevos de fábrica.

3.2. Las celdas de carga (Equipos de pesaje)

Tendrán un peso de operación no menor a 8.000 kg en su totalidad.

Tendrá:

- Alarma sonora de alerta que avisa cuando se aproxima la carga definida

- Sistema digital que permita imprimir un ticket de cada carga efectuada.

- Registro en una base de datos con fecha, hora, masa y tipo de agregado (Ej: piedra 1, piedra 2, arena terciada, Portland, etc.) de cada carga efectuada.

3.3. Equipos de pesaje para Tolva

Tendrá sistema de cierre y apertura mecanizado que no permita fugas comandado por el sistema digital de la balanza.

3.4. Bomba Surtidora de Agua con sistema de despacho

Será con un sistema de pistola metálico con corte automático (tipo surtidor de combustible), que registre en una base de datos con fecha, hora y litros despachados.

3.5. Sistema eléctrico para Equipos de Pesaje y Bomba Surtidora

- El sistema eléctrico será de 220 Voltios.

- Dispondrá de un interruptor de desconexión total en caso de descargas eléctricas.

3.6. Casa de Instrumentos de tablero

Tendrá todos los controles necesarios para el buen funcionamiento del equipo, contando con lo siguiente:

- Computador completo con sistema de comandos acorde a las funciones citadas.

- Impresora

- Detalles de los distintos comandos, los que estarán diseñados y dispuestos de modo tal de ofrecer la mayor comodidad operacional al maquinista.

3.7. Se deberán contemplar todos los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo.

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Con la propuesta, las firmas oferentes entregarán en la Unidad de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Rivera, un ejemplar del manual de taller y un ejemplar del manual de repuestos indicando número de parte original correspondiente a los equipos que propone.

Estos documentos podrán entregarse en formato digital en un CD.

5. DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS

La documentación mencionada en la cláusula 4, compuesta por los catálogos y manuales provenientes de fábrica, contendrán y avalarán obligatoriamente los siguientes datos técnicos requeridos y todas las exigencias requeridas en la cláusula 3

Se indicará:

- Detalles de los distintos comandos, los que estarán diseñados y dispuestos de modo tal de ofrecer la mayor comodidad operacional al maquinista.

6. 	VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

7. 	ELEMENTOS OPCIONALES

Se indicarán todos los elementos no estándar opcionales de aplicación a la unidad que haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la misma en algún aspecto, sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama de trabajos posibles.

8. 	LITERATURA TÉCNICA A ENTREGAR CON LAS UNIDADES

Junto con cada equipo se deberá proveer en versión impresa y en versión digital (en CD) la siguiente información:

- Un manual de operación y mantenimiento.

- Un manual de taller indicando secuencias, procedimientos y cuidados a tener en cuenta en el desmontaje y montaje de todas las partes y componentes del equipo.

- Un catálogo de partes con sus correspondientes números originales indicando todas las partes del equipo.

Los elementos antes mencionados estarán redactados en idioma español o en el idioma de origen munido de su correspondiente traducción.

9. CAPACITACIÓN

El licitante se compromete a brindar los siguientes cursos de capacitación sin cargo:

- Para operadores en el uso del equipo (5 funcionarios por equipo)

- Para personal de mantenimiento preventivo (5 funcionarios mínimo)

En todos los casos se deberá indicar en la oferta el programa del curso y la carga horaria de los mismos.

Los cursos deberán incluir evaluaciones del grado de capacitación adquirida por cada asistente.

Para el caso de los operadores, el fabricante a través de estas evaluaciones deberá expedir constancia a cada funcionario asistente para la operación de los equipos.

Para los otros cursos deberá también expedir constancia a cada asistente para realizar las tareas correspondientes al objeto del curso.

9.1 – La empresa deberá suministrar curso de mantenimiento preventivo a 5 funcionarios de División Cantera - IDR, con expedición de constancia  de forma que puedan realizar	 los mantenimientos preventivos posibles hasta 1 año después de su inicio de funcionamiento, a tal modo de que cuando sean realizados por personal de la IDR no se afecten las garantías; total y extendida, siempre que se cumpla el plan de mantenimiento indicado por el fabricante.

10. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SU CRONOGRAMA

El oferente podrá cotizar el plan de mantenimiento preventivo del equipo en base a las indicaciones del fabricante, el cual debe contemplar todos los eventos a realizar en forma cronograma, insumos a utilizar, deberá tener un único valor. La adquisición de este servicio es opcional para la IDR.

El pago del mantenimiento se hará a cada servicio, relacionado a la orden de servicio emitida por División Cantera.

13. Definiciones e interpretaciones

- "Administración" o “contratante” identifican a la Intendencia Departamental de Rivera, en  adelante IDR.

Oferente o proponente" designa a la persona, empresa o grupo de empresas, que manifiesten su interés en consorciarse, que presente o someta formalmente una oferta para efectuar el suministro, actuando por sí o por medio de sus representantes debidamente autorizados. Si más de una persona física o jurídica pretende presentar conjuntamente una oferta, lo deberán hacer consorciados, al amparo de lo dispuesto en los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de setiembre de 1989, estableciendo en el contrato de consorcio que se obligan solidaria e indivisiblemente frente a la Administración por todos los derechos y obligaciones de este contrato.

- “Oferta” o “propuesta” es la manifestación de voluntad escrita, mediante la cual una persona física o jurídica o un consorcio, declara querer asumir los derechos y obligaciones que se prevén en este Pliego, de conformidad con la normativa vigente.

- "Adjudicatario" se refiere al oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto administrativo firme dictado por la Administración. Cuando se establezcan o prevean obligaciones o responsabilidades del adjudicatario, siendo éste un consorcio, se entenderán referidas a todos y cada uno de los consorciados, quienes asumirán esas obligaciones en forma solidaria e indivisible ante la Administración.

- “Bienes” refiere a la maquinaria, camiones y equipos de uso vial que el proveedor está obligado a suministrar a la  Administración, según las disposiciones del presente Pliego.

- "Contratista" o "proveedor" se refiere a la persona física o jurídica o grupo de empresas consorciadas, ya sea que actúe por sí o por medio de sus representantes legales que, mediante contrato celebrado con la IDR, han de suministrar los bienes y/o los servicios en virtud de las condiciones estipuladas en el presente Pliego.

- "Representante" se refiere a la persona designada por el contratista, con poderes suficientes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato.

- "Suministro" significa el abastecimiento de la maquinaria, camiones y equipos de usos viales y/o repuestos que constituyen el objeto del contrato, que serán llevados a cabo por el contratista.

- "Inspector" se refiere a las personas designadas por la Administración, que tendrán a su cargo el contralor de la maquinaria, camiones y equipos de uso vial previstos en el Pliego Particular.

- Los "servicios" comprenden el ejercicio de actividades no personales objeto del contrato, que serán llevados a cabo por el contratista de acuerdo a las condiciones detalladas en el presente Pliego y a la cantidad de horas de uso o kilometraje especificados en la Especificaciones Técnicas Particulares.

- Los términos de comercio internacional utilizados responden a las definiciones establecidas en los INCOTERMS 2000 de la Cámara de Comercio Internacional, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada por la ley 16.879 de 21 de octubre de 1997.

- Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

- Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

- Precio del Pliego

El precio del presente Pliego es de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil valorado incluído)  que deberán abonarse en la IDR, sita en calle Agraciada 570, Planta Baja, y retirarse en la Unidad de Licitaciones en horario de atención al público, en el Congreso Nacional de Intendentes, o en la Oficina de la IDR en Montevideo.-

15. Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

- Normativa aplicable

- Esta licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas:

- Art. 8º de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto 131/14  de 14 mayo de 2014. (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales)

- Decreto 288/993 de 22 de junio de 1993 (consideración de productos nacionales).

- Artículo 42 de la ley 16.736 de 5 de enero de 1996 y su decreto reglamentario 395/998 del 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- T.O.C.A.F.

- Ley 16.879 de 21 de octubre de 1997 (Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías).

- Artículo 581 de la  ley 12.296 de 21 de febrero 2001 y decreto 333/2001 de 21 de agosto de 2001 (inmunidad impositiva).

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

- Comunicaciones, consultas, aclaraciones y prórrogas

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la Unidad de Licitaciones, sita en Agraciada 570, Planta Baja, tel. fax 46231900 int.138, email: unidadlicitacionesidr@gmail.com, en el horario de atención al público.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a la dirección citada precedentemente, en cualquiera de las etapas del llamado a licitación deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente.

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta certificada con aviso de retorno, fax o correo electrónico.

Los oferentes deberán constituir domicilio y declarar el domicilio real de todos los integrantes del consorcio. Dichos domicilios se considerarán válidos mientras no se constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

La comunicación del cambio de domicilio deberá cumplirse mediante escrito, con firma notarialmente certificada, y tendrá efecto a partir del día hábil inmediato siguiente.

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar por cualquiera de los medios en las direcciones mencionadas precedentemente, prórroga, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 5 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

La Administración se compromete a evacuar las consultas efectuadas en tiempo y forma y a comunicar las aclaraciones y prórrogas o cualquier información ampliatoria que ella estime necesario realizar, a través de alguno de los medios mencionados precedentemente, a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

- Plazos

Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles, excepto aquellos mayores de quince días, que se computarán en días corridos o calendario.  Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas. Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente. Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

SECCIÓN II: PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

A. Presentación de la propuesta

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, por escrito, en original y copia, debidamente foliadas y firmadas por el representante, debiendo ser cuidadosamente redactadas, en idioma español, sin borrones, raspaduras o enmiendas , y escritas, con especificación en letra y número de las cantidades; debidamente firmadas ,debe dejarse expresa constancia del número de fojas de la oferta con la siguiente inscripción en la parte exterior del sobre: “Licitación  Abreviada 15/17 “ de acuerdo al siguiente modelo:

“Señor Intendente Departamental de Rivera,

Don Marne Osorio Lima,

Presente.

NN..... con domicilio real ………… y legal en ………………………de la ciudad de ....., tel………… fax…………………. e-mail……………….asume la obligación en caso de resultar adjudicatario a proveer en un todo de acuerdo al Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas que rigen esta Licitación, que declara conocer y aceptar en todas sus cláusulas, los siguientes  bienes y servicios :…..

Asimismo, se compromete en caso de litigio o cualquier otra cuestión o conflicto que no pueda dilucidarse de acuerdo con las cláusulas de los Pliegos de las bases de Licitación, a someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

Rivera, fecha y firma.”

El sobre  deberá:

- estar dirigidos a la IDR y llevar la dirección de la misma

- llevar el nombre e identificación del llamado,

- llevar una indicación de no abrir antes de la fecha y hora de la apertura de las ofertas,

- indicar el nombre, dirección y teléfono del oferente, a fin de que se pueda devolver su oferta sin abrir en caso que hubiera alguna causal de rechazo.

Si el sobre exterior no estuviera cerrado y marcado según lo indicado la IDR no asumirá responsabilidad de especie alguna en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente.

También se podrán enviar las propuestas vía fax al 462 31900/138.

NO SE ACEPTARAN OTRA FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS (ni por e-mail, ni en línea a través de los sitios web u otros medios remotos de comunicación electrónica, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido en este pliego).

Junto con la oferta en soporte papel o fax, deberán presentar una copia completa de la misma en formato digital o vía e-mail a efectos de ser agregada al expediente electrónico.

b. Contenido del Sobre.

El sobre deberá contener:

(Los ítems que no agreguen la información serán calculados con 0 punto, salvo que se trate de datos a los cuales la IDR pueda acceder por ser públicos.)

    - La propuesta técnica

Deberá brindar información clara y fácilmente legible sobre características técnicas, calidad, composición y los datos necesarios para la correcta utilización y rendimiento del suministro. Para eso deberá responder en su orden y numeración a las cláusulas de las Especificaciones Técnicas.

    - El origen o procedencia de los equipos

Según corresponda deberá indicarse el origen del equipo completo ó de las distintas componentes. En el caso que los componentes tengan distintos orígenes, se dará preferencia al origen del equipo de pesaje.

    - La garantía total de fábrica

Los equipos deberán estar garantizados por su fabricante por un plazo mínimo de 1 (uno) a partir de la recepción provisoria. El oferente indicará claramente en su propuesta el plazo de garantía ofertado. Dicho plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado, fax o mail, hasta que la reparación sea aceptada por la Administración.

Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose el adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

Cubrirá también todas las situaciones de mal funcionamiento provenientes de fallas en los distintos elementos de la maquinaria con la única excepción de las debidas a la utilización inadecuada del equipo, extremo que se considerará que se ha producido siempre que la Administración a su juicio lo considere demostrado por el adjudicatario. El oferente podrá ofrecer una garantía como la establecida por un plazo total mayor a 1 año, factor que será tenido en cuenta en la evaluación de las ofertas.

Durante el período de garantía, el adjudicatario deberá mantener en stock el eventual requerimiento de repuestos, así como el personal técnico necesario para el mantenimiento de la maquinaria, indicando el lugar del taller y el personal con que cuenta. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones que por cobro de daños y perjuicios pueda entablar el contratante.

La garantía de fábrica se considerará incluida en el precio del equipo.

4. Antecedentes

  - Indicar la cantidad de equipos similares vendidos en el país en el período 2010-2017 y a qué empresas privadas u organismos públicos con excepción de la IDR fueron vendidos. En el caso que no se haya vendido aún ninguna unidad, será igualmente obligatorio manifestar claramente este hecho. Se valorará la presentación del respaldo de los adquirentes en lo relativo a la calidad y productividad del equipo así como también los servicios post-venta ofrecidos.

  - Indicar la antigüedad del oferente en plaza. Se deberán presentar los antecedentes del oferente en relación a su actividad y desempeño en el ramo comercialización de maquinaria, camiones y/o equipos de uso vial, objeto de la presente licitación.

- Servicios post-venta.

Se valorarán las propuestas en cuanto a la existencia de talleres o técnicos autorizados en Rivera, de modo de garantizar una respuesta inmediata ante desperfectos.

Las propuestas presentadas se tomarán como compromiso en caso de resultar ser  adjudicatario.

La Administración tendrá la facultad para verificar lo presentado por el oferente.

6) OFERTA ECONOMICA CONTENDRA:

      - La cotización del equipo entregado y puesto en funcionamiento en la División Cantera de la Intendencia de Rivera.

  - Eventualmente la cotización del servicio de mantenimiento preventivo por año por un plazo máximo de hasta 5 años. Se entiende por Mantenimiento Preventivo la realización de todas las actividades y el suministro de todos los insumos y repuestos necesarios para mantener al equipo en correctas condiciones de funcionamiento que de acuerdo a lo indicado por el fabricante están directamente relacionados con el número de horas de uso del equipo.

Se establecerá el alcance del mismo, explicitando el costo de los materiales, repuestos y mano de obra.

La Administración podrá otorgar plazo no mayor a 48 horas, a los oferentes en aquellas situaciones en que deban subsanarse aspectos formales.-

Si el sobre exterior no estuviera cerrado y marcado según lo indicado, la IDR no asumirá responsabilidad de especie alguna en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente.

c. Cláusulas abusivas en las ofertas

Es abusiva, por su contenido o su forma, toda cláusula contenida en la oferta, que contradiga las exigencias del pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.

Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

- Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios.

- Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración.

- Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego.

- La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

- Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la Administración.

- Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

d. Cotización de la propuesta

La oferta se cotizará al contado, precio plaza, en pesos uruguayos. En todos los casos, se cotizarán precios unitarios y totales con todos los impuestos incluidos. Cuando éstos no estén discriminados, se considerarán incluidos en cada precio y en el total. Los precios cotizados deben incluir obligatoriamente todos los gastos hasta su Recepción Provisoria en la fecha y lugar que establece este Pliego.

E. PLAZO MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 150  (ciento cincuenta) días, contados a partir del día de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta  y la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. No se  admitirán cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administración podrá desestimar la oferta presentada.

F. RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día de la apertura, que se verificará el día 11 de julio de 2017 a la hora 13.00, en la Unidad de Licitaciones, Planta Baja, sita en calle Agraciada 570, Rivera. No se aceptarán y no serán válidas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de apertura, debidamente firmadas.

- Para participar deberá adquirir el pliego y estar inscripto en RUPE (por lo menos en ingreso)

G. APERTURA DE OFERTAS

El sobre  será abierto y leído en el lugar, día y hora fijados, en presencia de las personas designadas a tales efectos y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir al acto, labrándose acta que será firmada por los presentes interesados. Las ofertas se pondrán a disposición de todos los oferentes para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el acta de apertura.

Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o funcionarios expresamente autorizados en el expediente licitatorio o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

H. ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS

Se establecerá una puntuación para los distintos ítems integrantes del siguiente cuadro:

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente. No obstante ello la Administración se reserva el derecho de verificar la información presentada, la que se tomará como declaración jurada.

Las cantidades o medidas que se establecen en las Especificaciones Técnicas lo son a título definitorio del tamaño de los equipos que la Administración se propone adquirir.

La importancia de los apartamientos que en estos parámetros presentan los equipos ofertados serán analizados por la Administración en consideración a la adecuación de la unidad al uso que se destina.

La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de información suficiente y cuando no esté claramente explicitada y que impida emitir un juicio fundado; en las situaciones comprobadas de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes.

Resultará adjudicataria la oferta que presente mayor puntaje (máximo 100 puntos)

La Administración se reserva el derecho de utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y negociación previstos en el T.O.C.A.F.

Tratándose de bienes provenientes del exterior, en la comparación de las ofertas se respetarán las preferencias que se establezcan para países incorporados a organizaciones de comercio, comunidades o convenios aduaneros o de integración o producción a los que esté adherida la República Oriental del Uruguay.  A tales efectos, se exigirán los certificados de origen debidamente avalados por las autoridades competentes en los casos que correspondan.

La preferencia a los productos nacionales frente a los extranjeros establecida en el T.O.C.A.F. tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo establecidos en  las leyes y decretos reglamentarios vigentes sobre el tema.

La comparación de las ofertas se efectuará tomando valores homogéneos, según los precios en plaza. Si la oferta es a precios plaza y el oferente no desglosare el importe de los impuestos, se considerarán incluidos en el precio de la oferta.

ADJUDICACION

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar, la totalidad de las ofertas.

La Administración está facultada para:

- No adjudicar o adjudicar parcialmente el servicio de mantenimiento preventivo.

- No adjudicar o adjudicar parcialmente la garantía extendida.

- No adjudicar o adjudicar parcialmente el suministro de los repuestos.

- No adjudicar o adjudicar parcialmente el servicio de mantenimiento preventivo y la garantía extendida en forma conjunta.

- Adjudicar la licitación al proponente o los proponentes que reúnan las mejores condiciones

- Efectuar la adjudicación a un único oferente.

- Dividir la adjudicación, entre varios proponentes.

Por tanto, teniendo en cuenta las características y especialidades de la adquisición y los servicios, se suscribirán el o los contratos que se estimen convenientes.

SECCIÓN III: CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN

- RECEPCIÓN PROVISORIA.

  - DEL EQUIPO

El plazo de entrega del equipo se determinará claramente en la propuesta, no pudiendo exceder los 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la adjudicación.

En la entrega del equipo se contempla la descarga, armado y puesta en funcionamiento en las dependencias de la División Cantera de la IDR, al personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar aquellos que a su juicio estime no cumplen con las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones. Luego se coordinará la capacitación de acuerdo al punto 9 del Pliego.

Entregados los equipos, accesorios, herramientas y catálogos en las dependencias de la División Talleres de la IDR, se procederá a su inspección para la recepción provisoria, verificando que los mismos correspondan exactamente a lo ofertado y a los requisitos del Pliego de Condiciones, juicio que será de exclusivo criterio de la Administración.

La Administración requerirá del contratista el certificado firmado por el técnico de la misma que acredite que no existan faltantes de partes de los equipos, manuales, kit de repuestos, sus accesorios, herramientas y catálogos, etc.

Todos los equipos se entregarán funcionando y armados en su totalidad, siendo esto un requisito ineludible para proceder a su inspección.

En caso de que algún elemento no cumpla con lo establecido en el Pliego, el proveedor a su costo deberá sustituirlo por el adecuado no dándose trámite a la Recepción Provisoria hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

La Administración rechazará todas aquellas partidas que no se ajusten a las condiciones establecidas en los presentes Pliegos de Condiciones, siendo de cuenta del Proveedor todos los gastos que se originen como consecuencia del rechazo.

Las inspecciones previas a la recepción provisoria serán presenciadas obligatoriamente por un representante competente, autorizado en forma escrita por la firma vendedora.  La no presencia de representantes competentes se entenderá como renuncia a toda la reclamación basada en las resultancias de aquellas inspecciones.

Cuando el oferente indique que el suministro será entregado de inmediato, la Administración entenderá por tal un plazo máximo de 10 (diez) días calendario.

  - DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para los casos en que se contrate, el mismo comenzará a regir a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de los equipos atendiendo a un uso promedio de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y por un plazo máximo de 5 (cinco) años. El comienzo del servicio se instrumentará a través de un Acta de Iniciación de los mismos.  En esa Acta el contratista deberá acreditar que contrató los seguros del personal contra accidentes previstos, en la Ley 16.074 del 10 de octubre de 1989.

Condiciones laborales de acuerdo al Decreto 475/05 del 14 de noviembre de 2005:

a) La Administración, previo al pago de los servicios, podrá exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación.

La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

b) Si la Administración considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos, la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el Art. 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

Los pagos serán a cada servicio realizado.

- FLETES

El adjudicatario se hará cargo de los gastos de transporte (fletes) de la mercadería hasta la entrega de los bienes en las Dependencias de la División Cantera de la IDR.

- FORMA DE PAGO

  - PAGO DE LOS EQUIPOS

Los pagos se harán efectivos una vez culminado el proceso de instalación y capacitación de funcionarios.

  - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- El servicio de mantenimiento será pagado al contado por cada servicio, previa presentación de la documentación respaldante y con la conformidad de las partes involucradas.

- Al momento de recibir los pagos mencionados precedentemente, la contratista deberá acreditar que está al día con sus obligaciones ante el BPS Y DGI.

- MULTAS

  - Por el atraso en la entrega de los bienes, el contratista será sancionado con una multa diaria de u$s 200 (dólares estadounidenses doscientos).

  - Por el  atraso en el cumplimiento del servicio de mantenimiento preventivo, el contratista será sancionado con una multa de u$s 30 (dólares estadounidenses treinta) por día.

Excedido en 30 (treinta) días de la fecha de entrega, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Las multas se harán efectivas, en primer término sobre las facturas en que corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depósito de garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de no existir el depósito de garantía o si éste no fuera suficiente para cubrir la penalidad impuesta, ésta se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente u otros que el contratista tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías generales de derecho que ésta podrá hacer efectivas si lo creyera conveniente.

- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o más de ellas), independientemente de la aplicación de las multas y en forma conjunta con ellas:

- Apercibimiento, suspensión y/o eliminación  del Registro de Proveedores del Estado.

- Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta

- Ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato

- Demanda por daños y perjuicios

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sancionas, multas y rescisión contractual al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de 10 (diez) días de verificada.

- RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a título enunciativo:

- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato de la oferente, adjudicataria y/o contratista.

- Descuento de multas en las facturas.

- Incumplimiento en la entrega de los suministros o su sustitución por el adecuado, en un plazo máximo total de 60 días.

- Incumplimiento en el servicio de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo establecido en la propuesta.

- Mutuo acuerdo.

ANEXO I

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que le representen ante la IDR en todas las actuaciones referentes al llamado, si fueren diferentes a los que figuran en RUPE.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de Poder General,  Poder Especial o Carta Poder General.

ANEXO II

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.C.

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitación:

| Calle |  | Nº |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad o localidad |  |
| Código postal |  | País |  |
| Teléfono Nº |  | Fax Nº |  |
| E-mail |  |

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores o directores (art. 6º de la Ley Nº 17.957 de 4 de abril de 2006).

| Nombres | Apellidos | Cédula de identidad |
| --- | --- | --- |