LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA 16/17 PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA SANEAMIENTO

Art.1º) La INTENDENCIA DE RIVERA llama a Licitación Abreviada  a empresas, para llevar adelante la adquisición de cámaras para saneamiento. Todas las cámaras deberán ser de primera calidad con sus componentes.

Descripción del producto:

Las cámaras para saneamiento se componen de:

- Cámara

- Marco de contratapa

- Contratapa

- Marco

- Tapa

- Pared

- CÁMARAS de 60 cm X 60 cm se necesitara la suma de hasta 1200 completas

La dimensión de las mismas es:

60 cm

60 cm

Pared de 5,5 cm de espesor, altura de 40 cm, piso de 2 cm de espesor, 3 sectores de 10 cm de diámetro frágiles para posible ingreso de caño.

Un sector de 10 cm de diámetro frágil para salida de caño. Debiendo esta última estar a medio centímetro por debajo del nivel de las demás.

Marco de la contratapa:

60,5 X 60,5

60,5 cm

60,5 cm

Altura 3,5 cm y 8 cm de ancho.

Contratapa

38 x 38 con un espesor de 3 cm y varilla de 4 para su remoción

Marco de la Tapa

67 x 67 cm con 7 cm de altura

Paredes internas

60 X 60 cm con una altura de 40 cm y sin base, con un espesor de 3 cm y se necesitara la cantidad de hasta 250.

- CÁMARAS DE 40 se necesitará la cantidad de hasta 600 completas.

La dimensión de la misma es:

48 x 48 cm de lado y con un espesor de 5 cm, con una altura de 40 cm, sin piso.

48 cm

48 cm

Tapa

40 x 40 cm con alambre de 4 mm para remoción

Marco

44,5 x 44,5 cm, con una altura de 5 cm.

Art.2º) Los suministros ofrecidos deberán ser nuevos sin uso.

Deberá establecerse claramente el  origen de los suministros ofertados. Se valorará en forma positiva los productos que cuenten con la aprobación de institutos de certificación de calidad.

La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantía, origen del producto, el precio, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los usuarios.

Cada proponente podrá presentar la propuesta por la cantidad total o parcial de un ítem o todos los ítems.

Art.3º) La firma proponente indicará, si corresponde, la garantía que ofrecen los productos.

Art.4º) La oferta se presentará en papel membretado con copia indicando por separado precios unitarios y totales. La cotización será en moneda nacional con impuestos incluidos.

Art. 5º) Los suministros serán entregados en la Intendencia de Rivera, por cuenta y cargo del proveedor. La Intendencia se reserva el derecho de ir realizando solicitudes de entregas parciales a medida que se van ejecutando las obras.-

Art. 6º) Se deberá establecer en las propuestas: a) Precio cotizado, b) Mantenimiento de la oferta no inferior a 120 días, c) Plazo de entrega, el que no podrá ser superior a los cinco días  d) formas de pago, incluyendo el contado.- Se entiende por entrega inmediata un plazo máximo de 48 horas hábiles.-

Art.7º) Las propuestas se deberán hacer llegar a la Unidad de Licitaciones de la Intendencia de Rivera en sobre cerrado en el que se indicará la frase:

INTENDENCIA DE RIVERA - “LICITACIÓN ABREVIADA 16/17-Para adquisición de cámaras para saneamiento”

Los oferentes deberán:

- Haber adquirido el  Pliego.

- Estar inscripto en el RUPE

- Adjuntar nota del oferente con identificación del mismo o apoderado, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y número de RUT.

Art. 8º) El plazo de recepción de las ofertas vence el día   01 de agosto de 2017 hora 12.00 , efectuándose la apertura a partir de dicha hora en la Unidad de Licitaciones ante los interesados que deseen participar.-Las ofertas se presentarán ante la Unidad de Licitaciones, personalmente o por correspondencia o por fax al 46231900/138. En todos los casos las ofertas deberán haber sido recibidas en su totalidad antes de dicha hora, las que lleguen luego de la hora 12.00  no serán analizadas.

No se admitirá la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o no firmadas serán desestimadas, no participando del llamado.-

La Intendencia se reserva el derecho de solicitar una muestra a efectos de la evaluación de la calidad del material.

Art. 9º) La Intendencia podrá disponer la adjudicación de la licitación o rechazar las ofertas por motivos de conveniencia sin que se origine derecho de indemnización alguna para los proponentes. Podrán realizarse adjudicaciones parciales y dividir la adjudicación.-

Art. 10º) Los factores que tendrá en cuenta la Administración a efectos de evaluar las ofertas serán los siguientes:

- Calidad: los materiales cotizados que cumplan con las especificaciones detalladas en el presente Pliego continuarán el proceso de selección. Las opciones que no cumpla técnicamente con lo solicitado, serán descalificadas.

- Antecedentes: serán evaluados los antecedentes de las empresas en el rubro, donde la puntuación resultará de los incumplimientos en las contrataciones del organismo en los últimos 5 años, aplicándose lo siguiente:

- 10 (diez) puntos a quien no haya sido objeto de ninguna intimación.

- 5 (cinco) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación y cumpliera en el término acordado.

- 0 (cero) punto a quien se le hubiera aplicado sanción leve de observación o amonestación.

Incumplimientos graves o falta de entrega total de los materiales con la Intendencia de Rivera: se descalifica.

- Precio: la puntuación resultará del precio total  (global) (incluyendo IVA si correspondiera) una vez empleados los institutos de mejora de oferta y/o negociación de haberlos realizado, aplicándose lo siguiente:

- 30 (treinta) puntos al menor precio cotizado.

- 20 (veinte) puntos a las ofertas que difieran hasta en un 10% de la de menor precio.

- 10 (diez) puntos al resto de las ofertas

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el TOCAF.

Art. 11º) Las consultas o solicitudes de aclaraciones se podrán formular a través del teléfono 462 – 31900 Internos 138 – 145 en días y horarios hábiles.-

Art. 12°) La presente Licitación está sometida a la condición resolutoria de la aprobación del Tribunal de Cuentas.-

Art. 13º) Garantía de fiel cumplimiento del contrato  Constitución Cuando el monto total adjudicado supere al suma de $ 3.279.000, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La IDR podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF