COMUNICADO Nº1

Ref. Licitación Abreviada 03/2019

Exp. 2018-11373 OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO ARTIGAS DE TRANQUERAS”

Ante consultas recibidas, se adjuntan respuestas:

PREGUNTA Nº 1: Item 17 - gabinete metálico. Se consulta cual es la medida.

RESPUESTA Nº 1: 400 x 300 x 200 mm

PREGUNTA Nº 2: Necesitaría que especificaran mejor el ítem Nº 14 - Luminaria completa.  Qué tipo de lámpara y la potencia? Son con brazo y grampas incluidas y el brazo de cuantos metros?

RESPUESTA Nº 2:

LUMINARIAS CON BRAZO; ABRAZADERAS Y LAMPARAS INCLUIDOS,  de alumbrado vial extensiva para montaje a una altura de 7,5 m., con módulo LED de alto rendimiento de 120W.

Hemeticidad IP66

Inclinación 15 °

Optica DM MPI

LAMPARA:

LED 80 W

220 – 240 V

50 Hz

13.500 lm

CRI > 70

4000 ° K

Grado de eficacia de funcionamiento: 100.00 %

Flujo luminoso de lámparas: 9.000 lm

Potencia: 80 W

Rendimiento lumínico: 112,5 lm/W

BRAZO: que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Debe soportar los esfuerzos a los que está sometida la luminaria.

b) Debe ser soportado con abrazaderas (incluidas) en columna de base cuadrada de 15 cm. x 15 cm.

c) Debe alejar el punto más próximo de la luminaria a la clumna de 1 m. de ésta.

d) Debe tener una inclinación de 15 ° con la horizontal (hacia arriba).

e) Debe ser recto (sin curvas).

La oferta debe incluir:

a) Los correspondientes catálogos con todas las especificaciones.

b) 1 muestra con todos los elementos ofrecidos.

PREGUNTA Nº 3: Ítem 18 - columnas de hormigón: indicar si a descarga es en la ciudad de Rivera o en la ciudad de Tranqueras

RESPUESTA Nº 3: las columnas deberán ser entregadas en el predio de Abasto Mpal. en la ciudad de Tranqueras. Los demás ítems entregar en Alumbrado Público - Corralón Mpal. en Rivera.

UNIDAD DE LICITACIONES

Ec. Sabrina Rivero